## Slide 1
MaquetteBille2D
2417_B — POBJ
Réalisation : LFO
Environnement : MPLAB X v6.15 · Harmony v2.06 · XC32 v2.50 · PIC32
Durée : Fév – Mai 2026
Plan : Environnement · Détection bille · Gestion boutons · Algorithmes · Difficultés · Mesures · Démo

## Slide 2
Environnement & Configuration
IDE
🖥️
MPLAB X IDE
v6.15
Configurateur
⚙️
Harmony
v2.06
Compilateur
🔧
XC32
v2.50
Cible
🎯
PIC32
(SPI, Timers, PWM)
Architecture logicielle (Harmony FSM)
Machine d'états : APP_STATE_INIT → APP_STATE_SERVICE_TASKS → APP_STATE_WAIT
Périphériques initialisés : SPI (TSC2046), Timers, PWM (OC_ID_1 & OC_ID_2)
Communication série : UART avec FSM de réception (RTS_INIT, PumpRxFifo)
Affichage : LCD graphique piloté via PLIB

## Slide 3
État initial → État final du projet
⚙️ ÉTAT INITIAL
PENIRQ oscille en continu (bruit)
Détection bille non fiable
Pas d'anti-rebond sur les entrées
Menu/affichage : fonctions éparpillées dans GestMenu.c
Crash carte lors de modif. PID (atof())
Gestion boutons couplée au menu
Pas de structogrammes à jour
→
✅ ÉTAT FINAL
PENIRQ stable (PD1=0, PD0=0)
Détection bille 100% fonctionnelle
Anti-rebond via Mc32Debounce (3 états)
Librairie boutons universelle (Mc32GestBtn)
Nouvelle architecture menu propre
Régulation PID activée par présence bille
Structogrammes complets & README à jour

## Slide 4
Algorithme : Détection de la bille (PENIRQ)
Principe Hardware
PD1 = PD0 = 1
→ PENIRQ désactivé (bruité, inutilisable)
PD1 = PD0 = 0
→ Mode lecture constante, PENIRQ actif
Bille présente
→ PENIRQ reste à 0 en continu
Bille absente
→ PENIRQ en l’air
Logique Anti-rebond (Mc32Debounce)
1
Timer callback cadence la lecture
2
DebounceClearPressed(PENIRQ) appelé
3
DebounceClearReleased(PENIRQ) appelé
4
3 états bas consécutifs confirmés ?
5
OUI → Régulation PID activée
NON → Servos recentrés, affichage "Aucune bille"

## Slide 5
Structogramme — APP_Task

## Slide 6
Structogramme — APP_Task_V2

## Slide 7
Structogramme — APP_Task _V2

## Slide 8
Structogramme — APP_Task _V2

## Slide 9
Structogramme — APP_Task _V2

## Slide 10
Structogramme — APP_Task _V2

## Slide 11
Structogramme — APP_Task _V2

## Slide 12
Structogramme — APP_Task _V2

## Slide 13
Structogramme — APP_Task _V2

## Slide 14
Structogramme — APP_Task _V2

## Slide 15
Structogramme — APP_Task _V2

## Slide 16
Structogramme — APP_Task _V2

## Slide 17
Structogramme — APP_Task _V2

## Slide 18
Librairie Universelle : Gestion des Boutons
Inspirée du TP3 MINF (PEC12) — adaptée pour boutons quelconques
Macros RAW
(lecture PLIB)
BTN_UP_RAW()
BTN_DOWN_RAW()
BTN_LEFT_RAW()
BTN_RIGHT_RAW()
Scan périodique
(callback Timer)
ScanBtn(btnParams)
• Anti-rebond intégré
• Détection front
• Horloge inactivité
Macros propres
(API publique)
BTN_UP
BTN_DOWN
BTN_LEFT
BTN_RIGHT
Fonctions API
BtnIsPressed(BTN_X)
BtnIsReleased(BTN_X)
BtnNoActivity(BTN_X)
BtnGetHold(BTN_X)
→
→
→
Exemple d'utilisation :
if( BtnNoActivity(BTN_UP) ) { /* inactif */ } else { /* actif */ }

## Slide 19
Difficultés rencontrées
25.02 → 04.03
Signal PENIRQ bruité
PENIRQ oscillait en permanence. Cause : PD1=PD0=1 désactive la pin. Solution : PD1=PD0=0 active le mode «lecture constante».
01.04
Crash carte sur modif. PID
La modification des gains (Kp/Ki/Kd) provoquait un plantage. Cause probable : atof() dans GestMenu.c gérait mal les saisies numériques.
29.04
Rafraîchissement LCD trop fréquent
L'affichage des paramètres (mode Remote/Local) effaçait l'écran en continu. Refonte complète de la logique d'affichage nécessaire.
06.05
Architecture menu à refaire
Code du menu trop couplé à l'ancienne structure. Décision : nouveaux fichiers .c/.h inspirés du TP3 MINF, anciens fichiers conservés en backup.

## Slide 20
Mesures & Résultats
Mesure | Config / Condition | Résultat observé | Statut
Signal PENIRQ | PD1=PD0=1 (défaut) | Oscillations continues — bruité | ❌ KO
Signal PENIRQ | PD1=PD0=0 (corrigé) | Stable à 0 pendant présence bille | ✅ OK
Anti-rebond | Mc32Debounce, 3 états | Détection stable, sans faux positifs | ✅ OK
Régulation PID | Bille sur plateau | Servos actifs, bille régulée au centre | ✅ OK
Retrait bille | Absence confirmée | Servos recentrés, LCD "Aucune bille" | ✅ OK
Modif. gains (atof) | Ancienne archi. | Crash carte — plantage | ⚠️ peut-être Identifié

## Slide 21
Mesures & Résultats
Pin PENIRQ quand on pose la bille
Pin PENIRQ quand on enlève la bille

## Slide 22
Bilan & Démo
✅
Détection bille fiable et validée (PENIRQ + anti-rebond)
✅
Librairie boutons universelle prête pour le prochain utilisateur
Architecture menu refactorisée (modules propres, backups conservés)
📄
Documentation complète : README, structogrammes, journal de travail
🎬 Démo — Démonstration en direct sur la maquette